## Slide 1: 激光和光器
贾英杰
2019-03-21

## Slide 2
激光技术、计算机技术、原子能技术、半导体技术，并列为二十世纪最重要的四大发现。是人类探索自然和改造自然的强有力工具。
40多年来，激光技术与应用发展迅猛，已与多个学科相结合形成多个应用技术领域，比如光电技术，激光医疗与光子生物学，激光加工技术，激光检测与计量技术，激光全息技术，激光雷达，激光制导，激光可控聚变，激光武器等等。
激光技术概述

## Slide 3
激光及其产生
1、概念：
激光准确内涵是“受激辐射的光放大”。
英文全称为
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
缩写为Laser，中文也常音译为“镭射”。
2、产生机理：
原子受激辐射后发生跃迁
某些物质的原子中的粒子受光或电刺激，使低能级的原子变成高能级原子，在向低能态跃迁时辐射出相位、频率、方向等完全相同的光，这种光叫作激光。

## Slide 4
爱因斯坦在1916年提出受激辐射的概念。预言了受激辐射的存在和光放大的可能性。
1954年制成了第一台微波量子放大器，获得了高度相干的微波束
1958年，美国科学家汤斯和肖洛发现了一种神奇的现象：当他们将氖光 灯泡所发射的光照在一种稀土晶体上时，晶体的分子会发出鲜艳的、始终会聚在一起的强光。
激光原理：物质在受到与其分子固有振
荡频率相同的能量激发时，都会产生这
种不发散的强光--激光。
Notes: 爱因斯坦在1930年代描述了原子的受激辐射。在此之后人们很长时间都在猜测，这个现象可否被用来加强光场，因为前提是介质必须存在着群数反转（或译居量反转）的状态。在一个二级系统中，这是不可能的。人们首先想到用三级系统，而且计算证实了辐射的稳定性。

## Slide 5: 激光的发展史
1958年，贝尔实验室的汤斯和肖洛发表了关于激光器的经典论文，奠定了激光发展的基础。
1960年，美国加利福尼亚州休斯航空公司实验室的研究员梅曼发明了世界上第一台红宝石激光器。
1961年A.贾文等人制成了He-Ne激光器
1962年R.N.霍耳等人创制了GaAs半导体激光器。
1965年，第一台可产生大功率激光的器件CO2激光器诞生
1967年，第一台Ｘ射线激光器研制成功。

## Slide 6
梅曼和第一只激光器
红宝石激光器

## Slide 7: 激光的特性
单色性好
相干性好
亮度高
方向性好

## Slide 8: 单色性好、颜色极纯
太阳光：波长0.76微米--0.4微米.对应的颜色共7种.所以太阳光谈不上单色性.
单色光源：氪灯,氦灯,氖灯,氢灯等。波长虽然单一.但仍有一定的分布范围.如氪灯只发射红光. 被誉为单色性之冠.波长分布的范围仍有10-5纳米.因此氪灯发出的红光.若仔细辨认仍包含有几十种红色.
激光波长分布范围非常窄，颜色极纯.以输出红光的氦氖激光器为例.其光的波长分布范围可以窄到2×10-9纳米.是氪灯发射的红光波长分布范围的万分之二.
光的颜色与波长相对应

## Slide 9
相干性好
因为激光器产生的激光是频率相同，相位相同的光，它当然与其它是激光频率相同、相位差恒定，从激光器发出的光可以步调一致的向同一个方向传播。激光的线谱宽度极窄相应在空间的分布也不随时间变化，其相干长度可达100km。

## Slide 10: 高亮度、高能量密度
    高亮度激光束经聚焦后，可产生几百万 个单位的高温高压。千分之一秒内使任何金属汽化。
    激光切割技术广泛应用于金属和非金属材料的加工中，可大大减少加工时间，降低加工成本，提高工件质量。现代的激光成了人们所幻想追求的“削铁如泥”的“宝剑”。

## Slide 11
方向性好---发散角小
激光器
Laser
D=1.6km
(1km时光斑直径10m)
38万公里
看似平行的探照灯

## Slide 12
激光灯——舞台演出、歌剧院、迪厅、酒吧、
广告等场所
香港维多利亚港湾灯光汇演

## Slide 13
激光全息技术

## Slide 14
光纤通讯

## Slide 15: 激光在工业上的应用
激光已经广泛应用于切割、焊接、打标、热处理、快速成型、涂敷和化学工业中。

## Slide 16
激光焊接
激光焊接具有焊接速度快，入射能量高的特点。因此可以得到焊缝窄，深熔深的焊接效果，另外焊接的热影响区和焊接热变形都小。CO2激光器最适合钢铁材料的焊接，Nd:YAG激光器在微型焊接方面有其独特的优势。

## Slide 18
激光熔覆航空发动机叶片
激光熔覆

## Slide 19
像用凿子凿石头一样用激光把原子从材料的表面凿出——或者更确切地说“熔化（Ablate）” 是一项越来越受到欢迎的技术，可以用来制备精细结构以形成微米或是纳米机器。
激光雕刻

## Slide 20
激光雕刻
激光刻字

## Slide 21
激光打标

## Slide 22
纳米牛
迄今为止世界上最小的牛。大小相当于红血球，它体长只有10 微米，高7 微米，精度为120 纳米
科学家希望，这只牛能拉着装有药物的车在血管中运动
激光内雕刻

## Slide 23: 激光在医学上的应用
现在已经用于手术治疗、肌肉组织焊接、牙科治疗、光镇痛和光针灸等。

## Slide 24
激光雷达测距仪
激光在军事上的应用

## Slide 25: 机载激光武器
美国政府将激光武器用于其国家导弹防御系统中，用来摧
毁助推阶段的敌方导弹。

## Slide 26
激光核聚变

## Slide 27: 现代激光技术的发展前沿
实现大规模轻核聚变反应的一个重要条件，是要求有足够高的温度。
要利用核聚变解决能源问题，就要设法持续地、缓慢地实现轻核的聚变反应，这就是受控热核反应的设想，实现热核爆炸“爆炸”而释放能量，可能的加热方式有多种，其中一种就是激光核聚变，即将高功率的激光束聚焦后照射在由氘、氚或氘-氚制成的靶丸上产生高温高压，使氘、氚核发生聚合，同时释放出巨大的能量。
一、激光核聚变的研究

## Slide 28: 现代激光技术的发展前沿
二、激光化学技术的发展
激光化学技术是用激光来指挥化学反应。因为激光携带高度集中而均匀的能量，可精确地打在分子的键上，比如用不同波长的紫外激光，打在硫化氢等分子上，改变两激光束的相位差，则控制了该分子的断裂过程，也可利用改变激光脉冲波形的方法，十分精确和有效的把能量打在分子上，触发某种预期的反应。
激光化学虽然尚处于起步阶段，但前景十分光明。

## Slide 29: 现代激光技术的发展前沿
三、激光医疗技术的发展
激光医疗近期的研究重点包括：
1、研究激光与生物组织之间的作用关系；
2、研究弱激光的细胞生物学效应及其作用机制；
3、深入开展有关光动力疗法机制、激光介入治疗；
4、对激光光子技术中重要的、新颖的光子器件和仪器
设置进行开发性研究，包括开发激光手术刀等。

## Slide 30
四、超快强激光技术
超快超强激光主要是以飞秒激光的研究与应用为主，作为一种独特的科学研究的工具和手段，飞秒激光的应用可以概括为三个方面：飞秒激光在超快领域、超强领域和超微细加工中的应用。
现代激光技术的发展前沿

## Slide 31
激光器：能发射激光的装置，利用受激辐射原理使光在某些受激发的物质中放大或振荡发射的器件。
1954年制成了第一台微波量子放大器，获得了高度相干的微波束
1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围
1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器：利用一个高强闪光灯管，来刺激红宝石
1961年A.贾文等人制成了氦氖激光器
1962年R.N.霍耳等人创制了砷化镓半导体激光器。
1965年，第一台可产生大功率激光的器件CO2激光器诞生。
1967年，第一台Ｘ射线激光器研制成功。
2013年，南非科学与工业研究委员会国家激光中心研究人员开发出世界首个数字激光器，开辟了激光应用的新前景。
激光器
Notes: 肖洛和汤斯的研究成果发表之后，各国科学家纷纷提出各种实验方案，但都未获成功。
1960年5月16日，美国加利福尼亚州休斯实验室的科学家梅曼宣布获得了波长为0.6943微米的激光，这是人类有史以来获得的第一束激光，梅曼因而也成为世界上第一个将激光引入实用领域的科学家。他的方案是，利用一个高强闪光灯管，来刺激红宝石。红宝石在物理上是一种掺有铬原子的刚玉，当红宝石受到刺激时，就会发出一种红光。在一块表面镀上反光镜的红宝石的表面钻一个孔，使红光可以从这个孔溢出，从而产生一条相当集中的纤细红色光柱，这称为红宝石激光。当它射向某一点时，可使其达到比太阳表面还高的温度。

## Slide 32
对激光器有不同的分类方法，一般按工作介质的不同来分类，在可以分为固体激光器、气体激光器、液体激光器和半导体激光器。另外，根据激光输出方式的不同又可分为连续激光器和脉冲激光器，其中脉冲激光的峰值功率可以非常大，还可以按发光的频率和发光功率大小分类。
激光器的种类

## Slide 33
用固体激光材料作为工作物质的激光器。一般讲，固体激光器具有器件小、坚固、使用方便、输出功率大的特点。这种激光器的工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子，除了前面介绍用红宝石和玻璃外，常用的还有钇铝石榴石（YAG）晶体中掺入三价钕离子的激光器，它发射1060nm的近红外激光。固体激光器一般连续功率可达100W以上，脉冲峰值功率可达10W。但由于工作介质的制备较复杂，所以价格较贵。
固体激光器

## Slide 34
气体激光器
气体激光器是利用气体为工作物质产生激光的器件。常用电激励方式，在适当放电条件下，利用电子碰撞激发和能量转移激发等，气体粒子有选择性地被激发到某高能级上，从而形成与某低能级间的粒子数反转，产生受激发射跃迁。气体激光器结构简单、造价低，操作方便，工作介质均匀，光束质量好以及能长时间较稳定地连续工作。是目前品种最多、应用最广泛的一类激光器，市场占有率达60%。氦氖激光器是其中最常见的一种。产生的激光波长是632.8nm。最小的氦-氖激光管已经做到长14.6cm、直径2.5cm，重70g，功率为0.5mW。

## Slide 35
原子激光器中产生激光作用的是未电离的气体原子,激光跃迁发生在气体原子的不同激发态之间。采用的气体主要是氦、氖、氩、氪、氙等惰性气体和镉、铜、锰、锌、铅等金属原子蒸气。原子激光器的典型代表是He-Ne激光器，此激光器是最早出现也是最为常见的气体激光器之一，工作物质为氦、氖两种气体按一定比例的混合物。根据工作条件的不同，可以输出5种不同波长的激光，而最常用的则是波长为632.8纳米的红光，具有非常好的光束质量，在精密测量、准直和测距中得到广泛的应用。
He-Ne激光器

## Slide 36
分子激光器中产生激光作用的是未电离的气体分子,激光跃迁发生在气体分子不同的振-转能级之间。采用的气体主要有CO2、CO、N2、O2、N2O、H2O、H2 等分子气体。分子激光器的典型代表是CO2 激光器。它是一种能量转换效率较高（大约在10%～25%范围内）和输出最强的气体激光器，可以获得很高激光功率,连续输出功率高达万瓦。十分炫酷的是，应用CO2激光相干成像雷达可进行机载反坦克导弹的精确制导。早在20世纪70年代末，美国国防先进技术研究计划局（Defence Advanced Research Projects Agency）就决定把CO2激光相干成像雷达作为第二代巡航导弹制导系统的主攻方向，现已到了技术基本成熟阶段，可装在战斧（Tomahawk）改型巡航导弹上。

## Slide 37
准分子激光器。利用准分子的束缚高能态和排斥性或弱束缚的基态之间的受激发射的激光器。所谓准分子,是一种在基态离解为原子而在激发态暂时结合成分子(寿命很短)的不稳定缔合物,激光跃迁产生于其束缚态和自由态之间。采用的准分子气体主要有XeF* 、KrF* 、ArF* 、XeCl* 、XeBr* 等。其典型代表为XeF*准分子激光器。准分子激光器产生的是一种超紫外线光波，在医学上主要用于屈光不正的治疗，也就是治疗近视眼，它与生物组织发生的是光化学效应而不是热效应，因此，不会产生热损伤，安全性值得肯定。
离子激光器中产生激光作用的是已电离的气体离子,激光跃迁发生在气体离子的不同激发态之间。采用的离子气体主要有惰性气体离子、分子气体离子和金属蒸气离子三类。其典型代表为Ar+ 激光器。它可以产生多条波长的激光，其中最强的是4480埃和5145埃。连续输出激光功率为几百毫瓦至几百瓦,效率很低，约为0.1%。

## Slide 38
半导体激光器
半导体激光器又称激光二极管，是以半导体材料作为工作介质的。这种激光器体积小、质量轻、寿命长、结构简单而坚固。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。半导体激光器件，可分为同质结、单异质结、双异质结等几种。同质结激光器和单异质结激光器室温时多为脉冲器件，而双异质结激光器室温时可实现连续工作。这种激光器的特点是体积小，能耗低，功率低（因此对人眼相对安全一些），寿命长，能在常温下运行。

## Slide 39
1962年,世界上第一台半导体激光器———GaAs（砷化镓）激光器问世。

## Slide 40
液体激光器
常用的是染料激光器，采用有机染料最为工作介质。大多数情况是把有机染料溶于溶剂中（乙醇、丙酮、水等）中使用，也有以蒸气状态工作的。利用不同染料可获得不同波长激光。染料激光器一般使用激光作泵浦源，例如常用的有氩离子激光器等。液体激光器工作原理比较复杂。输出波长连续可调，且覆盖面宽是它的优点，使它也得到广泛应用。

## Slide 41
X射线激光器
X射线激光器输出激光波长位于X射线波段(1～10nm)。
X射线激光器工作物质为高度电离的等离子体,采用光泵浦,但需要特殊的X射线泵浦源。
美国加利福尼亚州实验室发明了世界最大功率的X射线激光器，激光器所产生的电能超过一个小国家全国的全部电能。激光器的X射线可聚焦在人类头发的1/30的一个点上；还可短时间将一片金属箔加热至200万摄氏度，使它成为地球上温度最高的物质，这种温度和压力仅存于恒星内部。

## Slide 42
X射线激光器

## Slide 43
2013年10月21日，南非科学与工业研究委员会（CSIR ）国家激光中心研究人员Andrew Forbes等开发出世界首个数字激光器。研究成果发表在2013年Nature Communications杂志上。
数字激光器将其中一个反射镜换成了“空间光调制器”。“空间光调制器”如同一个可反光的微型液晶显示屏，“只需通过电脑向显示屏输入特定图像就能得到所需要的激光模式。
数字激光器

## Slide 44: 展望与未来
激光器的发明是20世纪科学技术的一项重大成就。它使人们终于有能力驾驶尺度极小、数量极大、运动极混乱的分子和原子的发光过程，从而获得产生、放大相干的红外线、可见光线和紫外线（以至X射线和γ射线）的能力。激光科学技术的兴起使人类对光的认识和利用达到了一个崭新的水平。未来，激光器将会更广泛的应用在我们的工作生活中，为人类社会的发展做出更多贡献。

## Slide 45: 谢谢